Интернет-магазин Складок Нет

ГЛАДИЛЬНАЯ  СИСТЕМА COMFORT VAPO EVEREST

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гладильный стол с вакуумом, наддувом и нагревом рабочей поверхности является устройством домашнего пользования с профессиональными характеристиками. Металлическая структура - полностью окрашенная, обеспечивает конструкции особую прочность, устойчивость и длительный срок службы.

Широкая поверхность гладильного стола с подогревом покрыта мольтоном с подложкой для профессионального использования.

Структура рабочей поверхности стола изготовлена из специально обработанной  катафорезом металлической сетки, которая защищает структуру от коррозии на протяжении длительного срока времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие выброса пара и запахов во время глажки.

Отсутствие конденсата и влаги под поверхностью рабочего стола.

Обеспечение высокого качества глажки белья и его сушки с обеих сторон.

Сокращение времени работы, так как нежные ткани хорошо фиксируются на поверхности рабочего стола без образования складок и защипов, что становится возможным всего лишь нажатием на специальную кнопку.

ВАКУУМНЫЙ ОТСОС

Кнопка разрешает использовать систему отсоса, которая фиксирует обрабатываемое изделие на рабочем столе, удаляя с его поверхности складки, защипы и остатки влаги. Таким образом полностью исключаются неприятные выбросы пара.

НАДДУВ ВОЗДУХА

Изменяя позицию зеленой кнопки, педалью запускается система наддува воздуха (в предназначенных для этого моделях)

ГАБАРИТЫ

Просторный, широкий  и стабильный в открытом положении гладильный стол, регулируется автоматически по семи позициям по высоте; максимальная высота 100 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гладильный стол оснащён системой производства пара, запуск которой происходит с помощью подсоединения специального шланга между парогенератором и гладильным столом.

РАСКЛАДЫВАНИЕ ГЛАДИЛЬНОГО СТОЛА

РАЗМЕСТИТЬ СТОЛ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И ОПОРОЙ ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА ВВЕРХ, НАЖАТЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЫЧАГ И РАЗЛОЖИТЬ СТРУКТУРУ, ПОТЯНУВ НА СЕБЯ ЕЕ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ И ЗАКРЕПИВ ЕЕ НА ЖЕЛАЕМОЙ ВЫСОТЕ. ВПОСЛЕДСТВИЕ ВЫСОТА СТОЛА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА, ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ЕГО В НАЧАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ВСТАВИТЬ ВИЛКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УТЮГА В РОЗЕТКУ, КОТОРАЯ НАХОДЯТСЯ В ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ НЕЁ МЕСТЕ ПОД ОПОРОЙ ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА.

- ВСТАВИТЬ ВИЛКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РОЗЕТКУ С ТРЕБУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

- ВКЛЮЧИТЬ ПРИБОР, НАЖАВ НА КРАСНУЮ КНОПКУ

ЗАМЕТКА

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕССА ГЛАЖКИ ОСТАВИТЬ ГЛАДИЛЬНЫЙ СТОЛ ВКЛЮЧЁННЫМ НА 10/15 МИНУТ.  ПЕРЕД СБОРОМ СТОЛА НЕОБХОДИМО ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЕГО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ВАКУУМНОГО ОТСОСА. ЭТОТ ПРОЦЕСС ГАРАНТИРУЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГЛАДИЛЬНОГО СТОЛА И УДАЛЯЕТ С НЕГО ОСТАТКИ ВЛАГИ.

СБОР ГЛАДИЛЬНОГО СТОЛА

ОТКЛЮЧИТЬ СТОЛ ОТ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПОСЕРЕДИНЕ. ОТСОЕДИНИТЬ ПРИБОР ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ. ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПОГЛАЖЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННОМ ДЛЯ НИХ МЕСТЕ И В СЛУЧАЕ ИХ НАЛИЧИЯ УБРАТЬ ИХ. ОХЛАЖДЁННЫЙ СТОЛ РАСПОЛОЖИТЬ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРИ КОТОРОМ ОПОРА ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ ВВЕРХУ, НАЖАТЬ НА РЫЧАГ И СЛОЖИТЬ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ СТРУКТУРЫ ДВИЖЕНИЕМ ВНУТРЬ.

ВНИМАНИЕ!!!! НЕ РАСКЛАДЫВАТЬ И СКЛАДЫВАТЬ ГЛАДИЛЬНЫЙ СТОЛ В ПОЛОЖЕНИИ, УКАЗАННОМ НА РИСУНКЕ СПРАВА.

ВНИМАНИЕ: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ БЕЗ ПРИСМОТРА.  ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬСЯ ДАЖЕ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ, ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВИЛКУ ОТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ.

КОГДА ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПРИБОРОМ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ОТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ОТСОЕДИНИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВИЛКУ ОТ РОЗЕТКИ, ЧТО ДАСТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ВАШИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ДЛЯ ИГРЫ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОЧИЙ СТОЛ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГЛАДИЛЬНЫМ СТОЛОМ БЕЗ ВАШЕГО ПРИСМОТРА ДЕТЯМ.

НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ ВАШЕГО ГЛАДИЛЬНОГО СТОЛА МОГУТ РАЗОГРЕВАТЬСЯ, В ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НИМ.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ГЛАЖКЕ ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОГО НАГРЕВА ГЛАДИЛЬНОГО СТОЛА.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЛАДИЛЬНЫЙ СТОЛ ХОЛОДНЫМ ИЛИ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ.

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ.

ОПИСАНИЕ

- Антенна

- Пробка с клапаном безопасности

- Кнопка включения/выключения нагрева утюга

- Кнопка включения/выключения парогенератора

- Световой сигнал готовности пара

- Световой сигнал необходимости залива воды

- Структура из стали инокс

- Опора для утюга

- Кнопка включения пара

- Терморегулятор температуры утюга

- Манометр контроля давления

- Ручка регулировки пара

- Шланг подачи пара

- Крепление для подачи пара на гладильный стол

- Рычаг регулировки высоты

- Крепление для утюга и аксессуаров

- Кнопка  подачи пара на гладильный стол

- Проёмы охлаждения парогенератора

- Пробка ухода за парогенератором со специальным ключом

- Провод электропитания.

1. Прежде всего........

Это руководство содержит необходимые инструкции по использованию и уходу за утюгами с отдельным от них парогенератором заливного типа.

Прежде чем включить гладильную систему внимательно ознакомьтесь со всеми изложенными в этом руководстве инструкциями по эксплуатации.

2. Меры безопасности

- Прежде чем включить систему, проконтролируйте соответствие напряжения в сети указанному на этикетке на тыльной стороне прибора.

- Подключайте прибор исключительно к хорошо заземлённой электрической розетке минимальной мощностью 10 А.

- Обязательно отключайте прибор от сети во время всех операций по уходу, заправке и сливу воды из бойлера.

- Не разрешайте пользоваться прибором детям. Использование прибора разрешено исключительно лицам, умеющим им пользоваться.

- Запрещено заливать в бойлер моющие средства, ароматические и другие химические вещества.

- Не погружайте прибор в воду.

- Не оставляйте включённый прибор без присмотра. Всегда отключайте прибор на время  Вашего отсутствия.

- Прежде, чем включить прибор, выпрямьте провод электрического подключения и паровой шланг. Подключайте прибор к сети таким образом, чтобы впоследствии не споткнуться об них.

- Не тяните за шнур или за прибор для отключения его от сети.

- Не подключайте прибор к сети если паровой шланг и электрический провод не являются выпрямленными или же в случае возникновения проблем эксплуатации прибора. В последнем случае необходимо обратиться в техническую сервисную службу.

- После окончания использования прибора, отключите его от сети, вынимая электрическую вилку из розетки. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Защищайте прибор от воздействия атмосферных явлений, которые могли бы вывести его из строя (солнце, влажность...)

- Защищайте прибор от чрезмерного переохлаждения (замерзания). В случае хранения прибора в холодном месте, каждый раз выливайте воду из бойлера.

- Избегайте прямого контакта разогретой подошвы утюга и электрического шнура.

- Пар парогенератора может достигать очень высокой температуры. Избегайте прямого контакта пара с кожей. Не направляйте пар на людей и животных.

- Запрещено чистить паром электрические приборы, такие как радио, телевизоры и др.

- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.

- Не гладьте босиком.

- Постоянный уход за прибором гарантирует его длительную высококачественную эксплуатацию.

- Рекомендуется перевозить прибор в его первоначальной упаковке.

- Ставьте утюг исключительно на специально отведённую для него подставку и ни на какую либо другую поверхность.

- Прежде, чем убрать утюг на хранение, необходимо дождаться полного охлаждения подошвы утюга.

- Не оставляйте утюг в вертикальном положении.

- В случае включения терморегулятора безопасности утюг и парогенератор перестают работать, для возобновления их работы необходимо обратиться к уполномоченному техническому персоналу.

- Используйте прибор исключительно в домашних условиях и внимательно выполняйте изложенные в данном руководстве инструкции.

3. Гарантия

С момента покупки прибора Вам предоставляется 1 года гарантийного обслуживания, касающееся издержек его изготовления или брака изделия. Счёт покупки прибора и правильно заполененный сертификат необходимы для предоставления гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

- В случае использования прибора не по назначению, при износе электрического провода и парового шланга, в случае накопления известковой накипи в бойлере.

- В случае повреждений вследствие несоблюдения правил эксплуатации.

- В случае падения прибора при его транспортировке или использовании, разборке или изменений прибора не уполномоченным персоналом.

4. Инструкции по эксплуатации

- Открутить пробку и наполнить бойлер преимущественно деминерализированной и тёплой проточной водой.

- Подключить прибор к электрической сети при наличии заземления.

- Для глажки с использованием пара включить одновременно копки «утюг» и «бойлер»

- Отрегулировать терморегулятор, начиная с низкой температуры, постепенно увеличивая её до максимальной температуры (хлопок/лён) в соответствии с качеством обрабатываемого изделия.

- Для глажки без использования пара включить только кнопку «утюг» и отрегулировать терморегулятор в соответствии с качеством обрабатываемого изделия (начиная с нежных тканей и самой низкой температуры). Рычаг, который соединён с внутренним электрическим клапаном (12) разрешает регулировать выход пара, что даст Вам возможность улучшить качество глажки всех типов ткани.

- Прежде, чем начать глажку необходимо дождаться включения светового сигнала «парогенератор». Во время процесса глажки световой сигнал включается и выключается.

- Выход пара возможен в вертикальном положении утюга, что даст Вам возможность освежать ткани (одежду, занавески и др.)

- ВНИМАНИЕ!!!  При включении светового сигнала «вода»  прежде чем залить воду в бойлер, необходимо убедиться в отсутствии в нём давления (в некоторых моделях манометр должен стоять на ноле) постепенно откручивая пробку бойлера, после чего продолжать его наполнение водой.

- Для переключения подачи пара с бойлера на гладильный стол, необходимо закрепить специальную ручку (в приложении к гладильному столу) в специальное отверстие (14) до щелчка.

- Для переключения электрического напряжения с бойлера на гладильный стол, необходимо вставить электрическую вилку бойлера в розетку, находящуюся под гладильным столом.

- После окончания глажки отключить прибор от сети с помощью двух выключателей и отсоединить электрическую вилку прибора от сети.

5 . Советы, предупреждения и уход

- Приблизительно каждые 2/3 месяца необходимо ополаскивать бойлер для удаления известняковых накоплений; для этого необходимо наполнить его водой и взболтать её (в случае большого количества накоплений чистку необходимо проводить чаще указанного срока, при  небольших накоплениях – реже).  После чего слить воду, устраняя осадок со специальной пробки (19), используя при этом специальный ключ. Закрутить пробку. Такая же операция проводится для очищения осадка с пробки бойлера.

- При наличии металлических пуговиц и молний гладить осторожно, чтобы не повредить поверхность подошвы утюга.

- Во время проведения каких-либо операций необходимо отключить прибор от электрической сети.

- Для ухода за алюминиевой подошвой утюга необходимо использовать увлажнённую мягкую ткань, равномерно удаляя ней поверхностные загрязнения.  Если такого ухода недостаточно, советуем Вам использовать неравномерную с одной стороны мочалку и усиленно провести ней по поверхности подошвы утюга движениями сверху вниз. Для удаления остатков аппретуры используйте кремообразные средства для чистки металлов. (см. Продукты по уходу за кузовом автомобиля).

6.  Технические характеристики  Линия	Comfort Vapo Everest

-	Напряжение сети		  V 220/230

-	Сопротивление ТЭНа бойлера       W 1450

-	Сопротивление ТЭНа утюга	  W 800

-	Объём бойлера брутто	                 3   литра

-	Объём бойлера нетто	                 2,10 литра

-	Автономия глажки		   4/5 часов

-	Вес парогенератора	                 7,5кг

-	Вес доски       	                               12кг

-	Давление при эксплуатации	  от 3 до 6 бар

-	Габариты парогенератора               38x25x15cm

6. Уход за утюгом.

Качество глажки напрямую зависит от ухода за подошвой утюга. Перед процессом глажки настойчиво советуем Вам тщательно контролировать чистоту подошвы утюга. В случае её загрязнения использовать исключительно имеющиеся в продаже специальные чистящие средства.

8.От производителя

Благодарим Вас за доверие к нам.

Производитель оставляет за собой право без предупреждения и в любой момент изменять технические и эстетические характеристики продукта.

9. Проблемы: причины и их устранение

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Включатели не работают | Нет напряжения в сети | Подключить эл.вилку прибора к сети |
| Отсутствует подача пара | Закончилась вода в бойлере – световой сигнал «пар» ещё не включен – кнопка «утюг» не была включена | Залить в бойлер воду – подождать когда загорится световой сигнал «пар» - включить кнопку «утюг» |
| Подошва утюга не нагревается | Перегорел термоплавкий предохранитель | Выключить прибор из сети и обратиться в уполномоченный центр технического обслуживания. |
| Образование влаги на подошве утюга | Чрезмерное количество воды в бойлере/ Терморегулятор стоит на слишком низкой температуре | Дождаться выхода пара/ Контролировать терморегулятор |
| Утечка воды из бойлера | Возможность внутренней утечки | Выключить прибор из сети и обратиться в уполномоченный центр технического обслуживания |
| Бойлер не нагревает воду | Возникновение проблем в системах сопротивления и безопасности | Выключить прибор из сети и обратиться в уполномоченный центр технического обслуживания |
| Парогенератор работает не регулярно | Возникновение проблем в системах сопротивления и безопасности | Выключить прибор из сети и обратиться в уполномоченный центр технического обслуживания. |

ГАРАНТИЯ

.  Гарантийное обслуживание приборов при использовании их в домашних условиях распостраняется на протяжении двенадцати месяцев при их с даты покупки прибора.

Гарантия распространяется исключительно на ремон/замену рабочих частей прибора с дефектами и браком материала или производства; гарантия не распространяется на покрытие прибора лаком или его хромирование, которые выполняются согласно техническим нормам и их длительность эксплуатации напрямую зависит от обращения с прибором его пользователем, а также на части из стекла, съёмные/движимые пластиковые части и в общем на все хрупкие части и/или не связанные напрямую с работой прибора.

.      Гарантийное обслуживание не предоставляется при:

- повреждениях прибора во время форс мажорных обстоятельств или во время его транспортировки; ответственность за эти повреждения лежит на Пользователья и поэтому, в любом случае составляется акт во время получения продукции;

- повреждениях во время подключения прибора к электрической сети и/или водопроводной системе, характеристики которых не соответствуют требуемой нагрузке и действующим нормам безопасности, в особенности когда речь идёт об отсутствии заземления электрической системы;

- повреждениях, спровоцированных неожиданным прерыванием подачи электричества, неравномерным напряжением в сети и другими проблемами, вследствие которых возникают аналогичные повреждения;

4   повреждениях, вызванных случайной поломкой, отсутствием подключения к сети, выводом из строя предохранителей и других проблем, связанных с внешними факторами и вследствие небрежности пользователя;

- попытках ремонта или внесениях изменений в работу прибора не уполномоченным персоналом;

- повреждениях вследствие использования прибора в отличных от его предназначения целях;

- повреждениях вследствие использования прибора в несоответствии с руководством по эксплуатации.

.Транспортировка прибора в мастерскую по обслуживанию выполняется за счёт покупателя; ремонт прибора или замена его рабочих частей на даёт право на продление срока гарантии, который остаётся неизменным.

. Просьба о ремонте прибора, для сокращения его времени, может быть произведена непосредственно в офисе уполномоченного центра технического обслуживания производителя или дилера, при предоставлении всей необходимой документации для выполнения оценки повреждения. Пользователь не имеет права требовать взысканий от Производителя, если последний не был заблаговременно проинформирован в письменном виде.

.По истечению гарантийного срока, Пользователю предоставляются услуги в  уполномоченном центре технического обслуживания за его счёт. Пользователь оплачивает стоимость заменённых частей, времени работы персонала, транспортировку материалов и выезд персонала согласно цен и тарифов уполномоченного технического персонала.

.Исключительно уполномоченные центры технического обслуживания предоставляют части прибора для замены от Производителя.

ВАЖНО

Для получения бесплатного гарантийного обслуживания Пользователь должен предоставить уполномоченному техническому персоналу сервисного обслуживания следующие документы:  Гарантийный талон,  Кассовый чек.

Отсутствие указанных выше документов не даёт право на получения гарантийного обслуживания и поэтому оплата за ремонт прибора производится Пользователем.

В гарантийное обслуживание НИКОГДА не входит:

- инсталляция прибора;

- контроль и/или регулировка прибора;

- объяснение правил эксплуатации прибора;

Указанные выше услуги ВСЕГДА предоставляются за счёт Пользователя.

Печать продавца

место для счёта